| Technical Data TwinSaw ® CDC 2530 |
| --- |
| Gegenläufige Doppelblattsäge Counterrrotating Doublecut Saw |  |
| Hersteller/Producer | TwinSaw GmbH Herten/ Germany www.twinsaw.de info€twinsaw.de |
| Typ/ type | Elektrische Handsäge/ electrical mobile saw |
| Motor/ motor nominal | 3.000 Watt Electrolux |
| Power nominal limitation by electronic | 2.800 Watt |
| Strom/ Current | 230V/ 50 Hz – 12,5A /12.5 amps |
| Elektronik - Electronic Board | Sanftanlauf, Überlastschutz, Drehzahlregelung Softstart, overload protection, rpm-control |
| Prüfungen/ Certifications and testings | Deutsch: CE; VDE/EN-Normen; TÜV; DIN Rüstwagen; English: CE; VDE; TÜV; DIN Fire Trucks ROHS 2002/95/EG WEEE 2002/96/EG-Art.4 |
| Gewicht ohne Blätter/ weight without blades | 8,2 kg |
| Gewicht Blätter/ weight of blades | 1,2 kg |
| Leistungsgewicht/ power related weight | 3,13 kg/kW |
| Ø Sägeblätter / diameter saw blades | 200-235mm/ 7.8-9.25“ |
| Drehzahl / rpm | 1900 U/min – 1900 rpm |
| Max. Schnittgeschwindigkeit/ max. cutting speed tips | 21 m/s |
| Schnittschmierung/ lubrication | intern; halbautomatisch/ internal-semi automatically |
| Geräusch (SchalldruckpegelLWA) /noise | 84,5 dB |
| Geräusch (SchallleistungspegelLWA) | 94,0 dB |
| Vibrationen (vorn/hinten) / vibrations | 3,5 m/s² / 4,0 m/s² |
| Garantie/ warranty | 12 Monate / 12 months |
| Beschreibung in Deutsch | Description in English |
| Einsatzbereiche: Eindringen in Oberflächen, Hochleistungsschnitte in jeder Situation, Freischneiden eingeklemmter Personen; Öffnen von Gebäuden und Dächern, im Team mit der Hydraulik bei neuen Pkws, Rettung aus Lkw, Bussen, Zügen, Flugzeugen; Teampartner aller konventionellen Geräte wie Hydraulik-Schneidwerkzeugen, Kettensägen usw | Applications: Easy diving into surfaxes of every material except concrete and stone; reactionsfree, ultrasharp, burrfree cutting almost without flukes of alumina, lead, stainless steel, composites, carbon fibres: Opening of busses, cars, trains, trucks, aircrafts for rescuing; team partner of all cutting devices like jaws of life; chain saws, angle grinders plasma burners; |
| Einsatzgrenzen und -anforderungen: Kein Stein und Beton, Vibrationen im Material verhindern, Sägen mit Rückziehern, Spanflug zu beiden Seiten; Geräuschentwicklung beachten | limits: no concrete and stone – too slow, avoid vibrations of materials-sawing with small backstrokes; cut-offs flying to both sides- noise |
| Persönliche Schutzausrüstung: Gehörschutz; Gesichtsmaske; Brille und Schutzkleidung | Personal safety: ear and eye protection; Face mask; cutting protection clothes; gloves |